60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP BINNENUNIT

0.	BINNENUNIT t.b.v. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWP., LUCHT-WATER/TAPWATER

Fabrikaat: ATAG VERWARMING NEDERLAND B.V.

Type: ATAG ENERGION IDM-L

Medium: water.

Massa (kg): 31

Materiaal: staal

Leidingwerk: koper

Afmetingen bxdxh (mm): 600x312x701.

- Max. druk cv zijdig (bar).: 3

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- regeling: bedieningsdisplay interface met icoontjes

- aansluitspanning (V): 3x400 of 1 x230 V

- max. bijverwarming e element (kW): 6

- maximale stroomsterkte bij 6 kW E bijverwarming (A): 30A voor 
1 x230 V of 10 A per fase voor 3 x400 V

- afzekering (A): 32C voor 1 x230 V of 12C per fase voor 3 x400V

- Standen ingebouwde elektrische element

(kW)

: 2 / 4 / 6

Voorzieningen:

- Ingebouwd expansievat (l): 8

--1x Veiligheidsklep (3bar) met manometer en automatische

ontluchting

- Eenvoudig kleurendisplay

Toebehoren:

- buitentemperatuuropnemer.

- bedieningsinterface.

- accessoireset 1x driewegklep met leidingen(t.b.v. omschakeling CV /

tapwater)

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluitingen cv-systeem (mm): 1” buitendraad.

- aansluitingbuitenunit (mm): 1” Buitendraad