60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP BINNENUNIT

0.	BINNENUNIT t.b.v. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWP., LUCHT-WATER/TAPWATER

Fabrikaat: ATAG VERWARMING NEDERLAND B.V.

Type: ATAG ENERGION IDM-F 2Z

Medium: water.

Inhoud (l): 180.

Massa (kg / leeg):127

Materiaal tapwater tank: staal geëmailleerd

Corrosieprotectie: hoogwaardig e-maille + actieve anode.

Afmetingen bxdxh (mm): 598x606x1701.

- Max. druk cv zijdig (bar).: 3

Afgiftemedium, tapwater:

- temperatuur intrede/uittrede (°C): 10/55.

- max. druk tapwaterzijde (bar).: 7

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- regeling: bedieningsdisplay interface met icoontjes

- aansluitspanning (V): 3x400 of 1 x230 V

- max. bijverwarming e element (kW): 4

- maximale stroomsterkte bij 4 kW E bijverwarming (A): 18A voor 
1 x230 V of 10 A per fase voor 3 x400 V

- afzekering (A): 20C voor 1 x230 V of 16B per fase voor 3 x400V

- Standen ingebouwde elektrische element (kW)

: 2 / 4 / -

Voorzieningen:

- voorzien van evenwichtsfles

- 2 zones (HT-LT) met laag energie ciculatiepomp

- Ingebouwd expansievat (l): 8

- 1x driewegklep (t.b.v. omschakeling CV /

tapwater) 1 x driewegklep voor meng-injectie L-T zone

- Eenvoudig kleurendisplay

Toebehoren:

-1x Veiligheidsklep (3bar) met manometer en automatische

ontluchting

- buitentemperatuuropnemer.

- bedieningsinterface.

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluiting cv-systeem (mm): 1” Buitendraad.

- aansluiting tapwater (mm): ¾” buitendraad.

- aansluitingbuitenunit (mm): 1” Buitendraad